## Slide 1: Assimilation mesures / modèles des concentrations de polluants

## Slide 2
PRINCIPES ASSIMILATION
02
PROPOSITION
03
MISE EN OEUVRE
05
ANNEXE
CONTEXTE - BESOINS
01
METHODOLOGIE
04

## Slide 3
Contexte – Besoins
01

## Slide 4: Contexte - Besoins
Besoin
  Fournir aux citoyens une information locale et fiable de concentration des polluants
Attentes
  Réconcilier les résultats des modèles et les mesures permanentes/ponctuelles
  Prendre en compte les spécificités locales (ex. sources)
  Intégrer les futures mesures issues de capteurs externes
  Avoir une approche évolutive et disposer d’un algorithme générique
  Capitaliser et intégrer toutes les informations existantes (mesures, modèles, inventaires)
Données disponibles
  Relevés horaires de différentes stations de mesures
  Campagnes de mesures ponctuelles
  Caractérisation des sources (ex. routes, bateaux, tunnels)
  Modélisations à différentes échelles
  Paramètres influents par exemple Vent (temporel, orientation) ou Trafic (densité, horaire)
01

## Slide 5
Principes Assimilation
02

## Slide 6: Assimilation
02
Les techniques d’assimilation sont utilisées pour :
  Calage de modele : estimation de parametres
  Modelisation inverse : estimation de champs de parametres
  Analyse de donnees : re-analyse (modele ' interpolateur)
  Prevision : estimation de la condition initiale

## Slide 7: Principe assimilation
Principe
02

## Slide 8: Méthode d’analyse
Estimateur optimal ( ou Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) ou Analyse aux moindres carrés ou statistical Optimal Interpolation (OI) )
Méthode d’analyse utilisée dans tous les grands centres météo, océano, envir sous des noms divers selon les méthodes (3DVAR, 4DVAR, filtre de Kalman, LETKF…)
02
innovation
gain

## Slide 9: Matrice d’erreur
Le niveau d’erreur est pris en compte dans la méthode et permet de privilégier les données les plus fiables
Erreur d’observation (matrice R)
  Diagonale -> variance d’erreur d’observation : lié au type d’instrument
  Autres éléments -> covariance : souvent supposée nulle (instruments indépendants)
Erreur d’ébauche (matrice B)
  Diagonale -> variances d'erreurs d'ébauche : élevé si non prévisible)
  Autres éléments -> covariance : lié à la proximité
    exemple Bij = sigma(i) * sigma(j) * exp(-0,5 * dij2 / D2)
02
Les observations modifient localement l’ébauche en fonction de l’évaluation des erreurs

## Slide 10: Exemples
Exemple 1 : Température d’une pièce (un seul point, une seule mesure)
  Ebauche : Tt (température thermostat), Bt (covariance thermostat)
  Obervation : To (température mesurée), Ro (covariance observation)
  Paramètre = mesure -> H =1
  T optimale = Tt + k (To – Tt) avec k = Bt / (Bt + Ro) -> barycentre
    Si Ro covariance observation faible -> k proche de 1, T optimale proche de To
    Si Bt covariance ébauche faible -> k proche de 0, T optimale proche de Tt
Exemple 2 : On observe chaque point modélisé(toutes dimensions)
  Y et X même dimension
  H = I (matrice unité)
  K = B = b/(b+r) I (si covariance = 0 et même variance -> B et R diagonales = b I et r I)
  Xa = Xb + k ( Y – X) avec k = b/(b+r) -> situation similaire au cas précédent
Exemple 3 : On observe uniquement une moyenne globale
  Y : une seule valeur : mo
  H : matrice une seule ligne = 1/n(1, 1, …..1)
  H Xb = moyenne des Xb : mb
  K = b/(b+r) Ht (si pas de covariance et variance constante -> B diagonale = b I)
  Xa = Xb + K (mo – mb) -> Xa(i) = Xb(i) + b/(b+r) (mo – mb)
02

## Slide 11: Exemple Utilisation
Climatogogie (3D-4D : dimension 3 ou 3 + temps)
  Paramètre suivi (x) : valeur d’un paramètre sur une grille spatiale en 3D (ex. température)
  Ebauche (xb) : valeurs issues de la modélisation sur la grille
    Matrice (1, n) avec par exemple n = 1000 x 1000 x 100 =
  Observation (y) : Mesure directe (capteur) ou Mesure indirecte (radar)
    Matrice (1, p) avec par exemple p = 100 x 100 x 10 =
  Fonction d’observation (H)
    Mesure directe : uniquement interpolation liée à la position de la mesure / grille
    Mesure indirecte : fonction complexe (ex mesure radar)
  K = : Matrice (n, p), matrice à inverser (p, p)
    -> algorithme de variation (temps de réponse)
02

## Slide 12: Exemple Analogie temps réel
Systèmes temps réels
  Yn : observations d’un système (y(t1), y(t2), …, y(tn))
  Xn : simulation des sorties du systéme (x(t1), x(t2), …, x(tn))
  Xn = Hn * teta (teta : ensembe de paramètres du modèle)
Solution moindres carrés récursifs
  Teta(n+1) = teta(n) + Kn+1 * (Yn+1 – hTn+1 * teta(n))
  Kn+1 = Pn * hn+1 * (1 + hTn+1 * Pn * hn+1)**-1
  Pn+1 = (I − Kn+1 hTn+1) * Pn
02
Observations -> valeurs successives
Etat du modèle -> paramètres
Ebauche -> paramètres à t-1
Innovation -> écart modèle / observation

## Slide 13
proposition
03

## Slide 14: Exemple
On dispose de
  Mesures de température une fois par jour -> le matin à 8h
  Valeur moyenne quotidienne issues d’une modélisation
03
Constat
  Les mesures baissent mais les valeurs moyennes augmentent
  Fort écart entre mesure et moyenne
Comment estimer les valeurs horaires ?
Comment réconcilier modèle et mesure ?
J - 1
J
13°
12°
16°
23°

## Slide 15: Exemple
03
J - 1
J
Méthode 1 :
Interpolation valeur moyenne
Méthode 2 :
Interpolation mesure
J - 1
J
Méthode 3 :
Assimilation valeur horaire
J - 1
J
Méthode 4 :
Assimilation valeur quotidienne
Conclusion
  Aucune méthode n’est satisfaisante
Cause
  On mélange des données à des échelles différentes (jour, heure)
  Il manque une information permettant de passer de l’échelle journalière à l’échelle horaire
Solution
  Horaire : transformer les moyennes journalières en valeurs horaires
  Journalière : transformer les mesures horaires en mesures journalière

## Slide 16: Exemple
03
J - 1
J
Profil quotidien
Jour type : chaud
Recalage profil / mesure et valeur moyenne
Un « profil » permet de passer de l’échelle horaire à l’échelle quotidienne
Il permet d’avoir une « ébauche » recalée par les modèles et les mesures
Méthode
Assimilation valeur horaire
Modèle/Profil/Mesure

## Slide 17: Principes généraux
03
Situation actuelle
  Des écarts constatés entre résultats de modèle (non local) et mesures (local)
  L’impact local des sources n’est pas pris en compte
Améliorations possibles
  Augmenter la résolution des modèles (difficile)
  Augmenter le nombre des mesures (couteux)
Maille d’un modèle
Mesure ponctuelle
source
Profil
Local
initial
Mesure
Résultat du modèle sur une maille
Données réconciliées
Solution : Assimilation des données
  La prise en compte d’un profil local permet d’intégrer les sources et de réconcilier les résultats des mesures et des modélisations
  Elle permet une estimation des valeurs locales
  Elle permet de privilégier la données la plus fiable
Données à réconcilier

## Slide 18: Mesures à prendre en compte
Polluants mesurés (et paramètres influents)
  NO2 : Trafic, Vent
  O3 : UV, Température, Vent, Trafic (inverse)
  PM10 : Trafic, Chauffage, Hauteur de la couche limite, Vent, Industrie
Informations extraites des mesures
  Mesures fiables
  Forte corrélation linéaire entre mesures (ex valeurs hebdomadaires)
  Forte corrélation linéaire entre mesures et vitesse du vent
  Forte influence de l’activité quotidienne liée au trafic (pics horaires, décalage le dimanche )
  Niveau variable suivant la localisation
Autres mesures
  Mesures issues de capteurs individuels
  Mesures peu fiables
03
Stations de mesures Aix-Marseille
    AixA : Ecole d’art (urbain) (NO2, O3, PC)
    AixC : Aix Roi René (trafic) (NO2, PC)
    AixP : Aix Platanes (péri-urbain) (O3)
    Cinq : Marseille 5 avenues (Urbain) (NO2, O3, PC)
    Marg : Marseille Marguerite (Urbain)
    Raba : Marseille Rabato (trafic) (NO2, PC)
    Stlo : Maseille Saint-Louis (Urbain) (NO2)
    Plom : Marseille Plombières (Trafic) (NO2)

## Slide 19: Modèles à prendre en compte
A voir avec Gaelle
Faible prise en compte des mesures dans les prévisions (statistique)
Résolution spatiale 4km
Prévision horaire ?
Prise en compte trafic ?
03
Données primaires
Site WEB ORECA
BDD PostgreSQL en ligne
Interface WEB consultation extraction
CIGALE
Emissions LR
Emissions Corse

BDD PostgreSQL
Scripts de calculs
Outil ESPACE
Cadastre horaire 1 km
Données entrée GFS
WRF
CHIMERE
Prévisions brutes
J-1, J, J+1, J+2
Prévisions corrigées
J-1, J, J+1, J+2
Prévisions expertisées
J-1, J, J+1, J+2
Site WEB
AIR PACA
Prévi météo
36km Europe
12km Médi
4km régions
Prévi QA
36km Europe
12km Médi
4km PACA, LR
4km Corse
CARINE
Contraintes des émissions biogénique s
et bois de chauffage
NetCDF
NetCDF
Geotiff
Corrections statistiques
aux stations
Spatialisation
4 km
Interpolation 1km
Interpolation O3 25m
csv
csv
Données entrée FNL
Météo France
WRF
CHIMERE
Cartes brutes
Corrections statistiques
aux stations
Cartes corrigées O3 annuelles 4km
Interpolation 1km
NetCDF
NetCDF
NetCDF
Cartes météo
NetCDF
ADMS Urban
Cartes brutes
NO2, PM 25m
Cartes corrigées 25m
Geotiff
Shape
Calcul d’indicateurs O3 4km
NetCDF
Shape
Interpolation 25m
Visu AZUR (an)
Cartes NO2, PM 25m
Météo aux stations
Geotiff
Cartes O3, NO2, PM 25m
Visu AZUR (jour/horaire)
Geotiff
A venir dans
CARINE V3
MODELISATION ANNUELLE
EMISSIONS
PREVISIONS
QUOTIDIENNES
XR BDD Oracle ?
MesMod
BDD PostgreSQL
WEBMESMOD
MES2CAMP
Mes2Camp
BDD PostgreSQL
MESURES
Historique des mesures
= MesMod + Mes2Camp
redressé à l’année
Spatialisation

## Slide 20: Informations locales à prendre en compte
Sources
  À préciser
Paramètres influents
  Trafic
    À préciser
  Vent
    A préciser
  Température
    A préciser
03

## Slide 21
Methodologie
04

## Slide 22: Démarche d’Assimilation
Cycle « ébauche – analyse » à chaque période de temps
Ebauche = prévision = profil (local temps / espace)
  Utilisation d’un profil représentatif des conditions uniquement locales
Analyse 1 : assimilation profil-modèle
  Méthode : Estimateur optimal BLUE (ébauche = profil local)
Analyse 2 : assimilation profil-mesures
  Méthode 2 : estimateur optimal BLUE (Ebauche = profil réconcilié /modèles)
  Méthode 1 : ajustement du profil aux mesures (barycentre)
Apprentissage
  Ajustement des paramètres du profil / écarts de mesure et de modèle
04
analyse
mesures
analyse
T
Profil
modèle
analyse
mesures
analyse
T + 1
Profil
modèle
Conditions
locales
Conditions
locales
apprentissage
analyse
ébauche
modèle
mesure
mesure
mesure
mesure
analyse
ébauche

## Slide 23: Exemple : Assimilation modèle – profil
A2
Profil initial
Avec assimilation
Profil initial
Avec assimilation
Coupe
Coupe
Ajustement
Autour d’une zone

## Slide 24: Exemple : Assimilation mesure – profil
A2
Coupe 1
Coupe 2
Coupe 1
Coupe 2
Initial
Blue
Barycentre
Coupe 3
Ajustement
Autour des points de mesure
Coupe 3

## Slide 25: Exemple : Fiabilité mesure
A2
mesure peu fiable
2 mesures
Ajustement
faible
Ajustement
fort
Ajustement
fort
Ajustement
fort
mesure
fiable
mesure fiable
mesure fiable
coupe

## Slide 26: Principes
valeurs locales =
      composante locale (profil) +
      composante non locale (modèle) +
      mesures (ajustement)
Le profil local initial est construit à partir des impacts locaux des sources et des paramètres influents locaux (ex. trafic, impacté par le vent)
La composante non locale (modèle) est une valeur moyenne construite à partir de :
  résultats des modèlisations
  mesures locales indépendantes des caractéristiques locales (ex. mesure de nuit indépendante du trafic)
  mesures sans impact local (ex mesure éloignée de toute source)
La valeur locale finale est obtenue par assimilation profil initial / mesure / modèle
04
Récupération paramètres locaux
Assimilation profil/modèle
Récupération des résultats modélisation
Caractérisation des sources locales
Modélisation du profil local
Assimilation profil/mesures
Restitution des résultats
Ajustement
Apprentissage
Temps réel
Configuration
Mesures station
Récupération des mesures externes

## Slide 27: Sensibilité – Mesures externes
Prise en compte plus ou moins forte du profil local
  Ex. profil local constant -> interpolation entre mesures
  Ex. profil local peu variable -> ajustement faible
  Ex. profil local très variable -> ajustement fort
Prise en compte plus ou moins forte de la composante non locale
  Ex. composante non locale nulle -> utilisation uniquement des mesures et des sources
  Ex. composante non locale forte -> utilisation d’une composante locale nulle ou faible
Prise en compte des mesures externes
  intégration aux mesures de référence (idem stations)
  Mesures peu fiables ou non représentatives
    niveau de confiance faible (variance forte dans la matrice d’erreur)
  Mesures fiables et représentatives
    niveau de confiance fort (variance faible dans la matrice d’erreur)
04

## Slide 28: Evolutivité
  Validation de la méthode
    Mesure des écarts à chaque point de mesure entre un traitement sans la valeur de la mesure et un traitement avec la valeur de la mesure
  Caractérisation plus fine des sources
    Spatial : Représentation fine de la décroissance / distance
    Précision : Prise en compte précise des facteurs externes
  Prise en compte du terrain et du bâti
    À préciser
  Ajustement des profils locaux en fonction des mesures réelles
    Mesures permanentes
      Analyse des écarts -> ajustement des profils locaux (apprentissage)
    Mesures ponctuelles (création d’une mesure permanente virtuelle)
      Création d’une composante locale adaptée aux valeurs de la mesure
      Ou mise en place d’un poids moins important lié aux erreurs de mesure
  Intégration dans un modèle de prévision
    On dispose de prévisions pour la météo, les mesures, le trafic, les modélisations
    -> des prévisions spatiales peuvent être mises en place
04

## Slide 29
Mise en oeuvre
05

## Slide 30: Etudes préliminaires
  Etude des méthodes d’assimilation
    fait à 100%
  Etude des sources
    à faire
  Etude des paramètres influents (vent, trafic)
    à faire
  Etudes des modélisations disponibles
    à faire
  Etudes des mesures
    Fait à 100% pour les stations
    À faire pour le reste
  Démonstrateur
    A définir
05

## Slide 31: Approche initiale (V0)
  Caractérisation de chaque source locale
    Ex. concentration au niveau d’une route -> loi normale avec moyenne liée au trafic et écart-type lié au vent
  Estimation du profil local
    Evaluation de l’impact local de chaque source à chaque instant à partir des indicateurs d’activité
      Calibration des moyennes et écart-types de chaque source
    Construction du profil local initial
      superposition de toutes les contributions (calcul en chaque point à partir de l’éloignement de chaque source)
  Prise en compte de la composante non locale
    Valeur mini (ex valeur de nuit)
      Seuil sur la valeur mini à partir de la valeur de la nuit
    Valeur moyenne (ex modélisation)
      Ajustement profil – modèle : Assimilation (BLUE)
  Ajustement du profil aux points de mesure
    Calibration des écart-types de chaque mesure
    Assimilation (BLUE) (ou éventuellement barycentre)
05
Valeur moyenne
Route
faible
trafic
Valeur minimale
Route
fort
trafic

## Slide 32: Version V0
Récupération d’une cartographie (rues et routes)
Caractérisation de chaque type de source : route, tunnel, navire…
Caractérisation de chaque source localisée
Récupération d’un trafic temps réel ou sinon courbes théoriques ou utilisation des mesures
Intégration de modèle ( à préciser)
Algorithme d’assimilation
05
Caractérisation des types de sources
Identification et localisation des sources
Récupération modèle de trafic
Récupération trafic temps réel
Récupération infos météo
Génération profil local
Assimilation profil/modèle
Récupération des résultats modélisation
Caractérisation des sources
Contribution des sources
Assimilation profil/mesures
Restitution des résultats
Ajustement
Apprentissage
Configuration
Mesures station
Temps réel (horaire)

## Slide 33
Annexe
Points particuliers

## Slide 34: Méthodes d’analyse (sans « ébauche »)
02

## Slide 35: Architecture logicielle (bleu : fait, noir : à faire)
Objet : Sources
  Méthode 1 : Calcul de la contribution d’une source en un point suivant la distance à la source (en fonction des caractéristiques de la source et des paramètres influents)
    Source ponctuelle
    Source linéaire
    Source surfacique
Objet : Paramètres externes (à préciser)
Objet : Mesure
  Méthode 1 : Acquisition d’une valeur horaire
  Méthode 2 : Atténuation des pics
  Méthode 3 : filtrage des valeurs
Objet : Modèle
  Méthode 1 : Acquisition d’une valeur (horaire + localisation)
  Méthode 2 : Liste de point de la grille pour une maille
An

## Slide 36: Architecture logicielle (bleu : fait, noir : à faire)
Objet : Profil (ensemble de points répartis sur une grille)
  Méthode 1 : Génération de la valeur du profil en chaque point par ajout des contributions de chacune des sources
  Méthode 2 : Recalage du profil par rapport au modèle (valeur moyenne sur une maille)
  Méthode 3 : Recalage du profil par rapport à des seuils mini/maxi (ex pour intégrer des valeurs mini ambiantes ou pour supprimer des extrêmes)
  Méthode 4 : Ajustement du profil aux mesures (barycentre)
  Méthode 4 bis : Ajustement du profil aux mesures (estimateur optimal BLUE)
  Méthode 5 : Lissage ou atténuation du profil
  Méthode 6 : Calcul des paramètres globaux du profil (valeurs moyenne, mini, maxi, distribution…)
  Méthode 7 : Ecart avec un autre profil (et autres mesures)
  Méthode 8 : Calcul de la valeur en un point hors profil (interpolation : barycentre des 4 points du profil)
  Méthode 9 : Restitution du profil (export)
An

## Slide 37: Architecture logicielle (bleu : fait, noir : à faire)
Objet : Scénario
  Méthode 1 : Génération des sources, mesures, profil (init)
  Méthode 2 : Génération de la liste des mesures
  Méthode 3 : Génération de la zone géographique
  Méthode 4 : Génération des paramètres (pas, lissage spatial, seuils hauts et bas, filtrage des mesures)
  Méthode 5 : Génération de la plage temporelle
  Méthode 6 : Exécution du scénario (déroulement temporel)
  Méthode 7 : Restitution du scénario (export)
Interfaces
  Modèles air
  Modèles trafic
  Mesures polluants
  Mesures météo
An

## Slide 38: Ajustement du profil aux modèles
Méthode BLUE
  Xb : liste des valeurs du profil (n = a*b pour grille(a, b))
    Xb (i) = grille(i//a, i-i//a)
  Y : liste des valeurs des modèles (p = c*d pour grille (c,d))
  H = matrice à 0 avec 1 pour chaque correspondance modèle-profil -> voir exemple
  R = r * I (matrice diagonale) (p, p)
  B : Bij = sigma(i) * sigma(j) * exp(-0,5 * dij2 / D2) (n, n)
An
K = (n, p)
Xa = Xb + K * (Y – H Xb) (n)
A = (I – KH) * B (covariance erreur d’analyse) (n, n)
Temps de réponse -> inversion d’une matrice (p, p)
Exemple :
  Grille : 10 x 10 km
  Résolution : 10 m
  n = 1 000 000
  Modèle: résolution 1 km
  p = 100
  Ratio : 1 valeur moyenne pour 10 000 points

## Slide 39: Ajustement profil – modèle
Valeur moyenne unique (1 maille)
  Profil : ensemble de valeurs Xb d’une maille (moyenne : Mb = HXb)
  Modèle : Y = Mm (moyenne sur la maille)
  Résultat optimal :
    Xa = Xb + varB /(varB + varR) (Mm – Mb)
An
Tests effectués
  Xb : grille 4x4 -> 16 valeurs (L1, L2, L3, L4)
  Y : quatre mailles : Mm = (mm1, mm2, mm3, mm4)
  H : matrice 4x16 = ¼ * [(1, 1, 0, 0, 1, 1,0 …0), (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0,….0), …]
  H Xb = moyenne des Xb par maille : Mb = (mb1, mb2, mb3, m4)
  R = varR * I (modèle)
  Cas 1 : B = varB * I
    = varB /(varB + varR)
    Y-HXb = Mmb = (mm1-mb1, …mm4-mb4)
    Xa = Xb + K (Y – Mb) = Xb + varB /(varB + varR) Mmb
  Cas 2 : B = (Bij) et Bij = varB* exp(-0,5 * / ) avec =
    tests effectué

## Slide 40: Lissage spatial du profil
Méthode :
  Application d’un filtre linéaire par masque de convolution spatial (filtre gaussien)
  Masque utilisé :
    3x3 :
    Vx = v0 * exp(-0,5 *(+)/)
    Vx normalisé avec v0 + 4*v1 + 4*v2 = 1
An
v0
v1
v1
v1
v1
v2
v2
v2
v2

## Slide 41: Extrapolation de la valeur en un point
Méthode :
  Barycentre / points de la grille:
    vm = somme(vx * bx) / somme(bx)
    avec bx = 1 / dx ** c
    Exposant c modifiable ( c=2 par défaut)
    ou encore vm = (va * (db * dc * dd)**c +
    vb * (da * dc * dd)**c +
    vc * (da * db * dd)**c +
    vd * (da * db * dc)**c) /
    ((db * dc * dd)**c +
    (da * dc * dd)**c +
    (da * db * dd)**c +
    (da * db * dc)**c)
An
A
va
B
vb
C
vc
D
vd
da
db
dd
dc
M
vm

## Slide 42: Ajustement du profil aux mesures
Méthode barycentre :
  Chaque point du profil P(x) est multiplié par un coefficient C(x)
  Pour les k mesures (valeur (x)) :
    (x) =(x) / P(x)
  Pour les autres points, C(x) est le barycentre des C(x) des mesures
    C(x) = / (option 1)
    C(x) = / (option 2)
An
P(x)
(x)
P(x) x C(x)
(x)

## Slide 43: Ajustement du profil aux mesures
Méthode BLUE
  Xb : liste des valeurs du profil (n = a*b pour grille(a, b))
    Xb (i) = grille(i//a, i-i//a)
  Y : liste des valeurs des mesures (p)
  H = matrice nulle avec 1 pour chaque mesure(p, n)
    Ligne mesure m = (0, 0, ….1, 0, …) 1 en position xm1*a +ym1
  R : matrice diagonale de chaque erreur de mesure (p, p)
  B : Bij = sigma(i) * sigma(j) * exp(-0,5 * dij2 / D2) (n, n)
An
K = (n, p)
Xa = Xb + K * (Y – H Xb) (n)
A = (I – KH) * B (covariance erreur d’analyse) (n, n)
Temps de réponse -> inversion d’une matrice (p, p)
Exemple :
  Grille : 10 x 10 km
  Résolution : 10 m
  n = 1 000 000
  Stations : 10
  p = 10
  Ratio : 1 mesure pour 100 000 points